## Slide 1: SmartFM kísérlet
Bíró Dániel
Műsorszóró rendszerüzemeltető
mérnök
Antenna Hungária Zrt.

## Slide 2: SmartFM opció
WorldCast Systems francia gyártó adóiban elérhető szoftver opció
Korábban kredit alapon működött, mára egyszeri beruházást igénylő opcióvá vált
Célja az adóberendezés villamos fogyasztásának csökkentése, akár 40% a brossúra szerint.

## Slide 3: SmartFM az AH-ban
Az energiaárak növekedése előtérbe hozta az FM adóhálózat villamos fogyasztását, megvizsgáltuk, hogy milyen módon tudnánk ezt csökkenteni, az új jóval hatékonyabb adóberendezések beszerzésének lehetősége mellett vizsgáltuk, hogy a már meglévő WorldCast adóberendezések tekintetében milyen lehetőségeink vannak.

## Slide 4
A teszt a Rádió Dikh adóján valósult meg 2022. július második felében és augusztusában (Bp. Száva utca)
Adó: WorldCast Ecreso 3 kW
Műszer: PEL 103
Szolgáltatás névleges kimenő teljesítménye: 3,3 kW

## Slide 5: Működés
Az opció az MPX teljesítmény mérése alapján avatkozik be, hogy milyen mértékben csökkentse a kisugárzott RF teljesítményt.
Az MPX teljesítmény a műsorjel függvényében pillanatról pillanatra változik.
Minél nagyobb az MPX teljesítmény, annál jobban csökkenti a kimenő RF teljesítményt.
Kis MPX teljesítmények esetén a kisugárzott RF teljesítmény közelít a névleges teljesítményhez.
Chart: MPX Power
Chart: RF Power

## Slide 6: SmartFM on-air teszt
A WorldCast a SmartFM alkalmazásához készít úgynevezett stratégiákat, ami a tartalom függvényében áll elő.
Állandó kapcsolatban voltunk a gyártóval a teszt során, és folyamatosan finomítottuk a beállításokat.
2 stratégiát próbáltunk, végül az utolsó volt a legeredményesebb

## Slide 7
Chart: PEL 103 Fogyasztás változása
| 186.9 | 289.8 | 392.4 | 482.4 | 573.29999999999995 | 663.7 | 754.5 | 844.4 | 935.6 | 1026.0999999999999 | 1117.2 | 1207.95 | 1298.19 | 1388.43 | 1463.37 | 1547.68 | 1631.22 | 1714.88 | 1799.11 | 1882.39 | 1966.15 | 2048.96 | 2132.61 | 2215.46 | 2298.81 | 2383.09 | 2465.61 | 2548.64 | 2631.35 | 2714.35 | 2797.05 | 2880.04 | 2961.86 | 3044.15 | 3127.61 | 3230.4 | 3333.35 | 3436.29 | 3539.1 | 3641.82
 | 102.68 | 102.9 | 102.6 | 90 | 90.9 | 90.4 | 90.8 | 89.9 | 91.2 | 90.5 | 91.1 | 90.75 | 90.24 | 90.24 | 74.94 | 84.31 | 83.54 | 83.66 | 84.23 | 83.28 | 83.76 | 82.81 | 83.65 | 82.85 | 83.35 | 84.28 | 82.52 | 83.03 | 82.71 | 83 | 82.7 | 82.99 | 81.82 | 82.29 | 83.46 | 102.79 | 102.95 | 102.94 | 102.81 | 102.72
Aktiválás előtt
Első stratégia
Műszer hiba
Második stratégia
Teszt vége

## Slide 8: SmartFM Dashboard
Az adó által számolt megtakarítási eredmények. Méréseink alapján a megspórolt energia mennyiséget az adó jó közelítéssel méri. A számítás alapját képező energiaár megadható.
Megtakarítás mértéke Wh-ban megadva, az adó által számolt érték.
Chart: Augusztus, Napi megtakarítás Wh-ban
 | 10763 | 10624 | 11199 | 15933 | 16773 | 16806 | 17226 | 16905 | 17382 | 17056 | 18063 | 17938 | 17360 | 18452 | 16357 | 17704 | 17979 | 18855 | 16949 | 18207 | 16882 | 18955 | 18849 | 18564 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napi megtakarítás, adó saját kimutatása.

## Slide 9: Kimenő RF teljesítmény változása
Adóbeállításokban meghatározott kimenő teljesítmény.
Kimenő teljesítmény, SmartFM üzemben.
Átlagos kimenő teljesítmény SmartFM üzemben.

## Slide 10: Mérőautós mérések
A teszt megkezdése előtt és közben is voltak referencia pontokon mérőautós mérések.
A különböző stratégiák alkalmazása során átlagosan 1 dBuV térerőségbeli eltérés mutatkozott a bekapcsolt és kikapcsolt állapot között.
A felvételeken szubjektív módon hallható eltérés nem volt tapasztalható.

## Slide 11: Eredmények
A második stratégia hozta a legjobb eredményt
21%-os fogyasztás csökkenést tudtunk elérni a Rádió Dikh tartalmával
Ezek a beállítások kipróbálásra kerültek egy 2kW-os adón is a Petőfi programjával, a megtakarítás mértéke ekkor már csak 5% volt

## Slide 12: Köszönöm szépen a figyelmet!
Bíró Dániel
Műsorszóró rendszerüzemeltető mérnök
birod@ahrt.hu